HD2000D超大量程超声波液位计

（专业级大量程液位测量：0－20m,25m,30m)

概述： HD2000D大量程超声波液位计是一种先进的非接触式大量程液位测量仪器。它采用一体式进口超声波传感器，通过测量时间差的原理，经微处理器进行信号处理精密计算，测得液位/料位高低。采用进口工业级单片机，自动温度补偿、假信号回避，具有超强抗干扰功能，新型高防护铸铝外壳，智能显示并输出标准信号4～20mA　或RS485（支持Modbus)、上下限报警。

主要测量液体液位如江河水位、废水液位、水池液位、泥浆、油位、煤堆、矿石、粮堆、煤浆等,广泛应用于污水处理厂、电厂、化工厂、钢厂、制药厂、水泥厂等。备有专业防腐型用于测量各种酸、咸腐蚀性液体，本产品在国内已有十五年的应用史，性能达到国际标准，测量稳定可靠，免维护。

产品特点：

◇ 非接触式测量，环保、安全、可靠、方便

◇ 自动增益控制，自动温度补偿，有效提高测量精度

◇ 具有判断假目标能力，防止假信号干扰

◇ 先进的回波处理方式，配上高品质换能器使仪表性能更稳定可靠

◇ 现场液晶显示，多种输出信号可选：4～20mA，RS485/RS232，上下限

◇ 新型军工级防变色抗老化外壳，具有高防护等级，仪器寿命更长

◇ 有掉电保护功能，突然掉电信息不会丢失

◇ 具有两种测量模式：距离模式和液位模式，方便实用

◇ 16位D/A转换，提高电流输出的精度和分辨率

主要技术参数：

1． 测量范围：20m, 25m, 30m

2． 频　　率：20KHZ～43KHZ

3． 分　辨率：1～2mm

4． 显　　示：LED数字显示液位值

5． 输出信号：（1）4～20mA，0～20mA，0～5v，0～10v

（2）RS485（支持Modbus) （3）上下限两点报警

6． 盲　　区：1.5m

7． 计测角度：6～8°

8． 设定　键：现场三位防水轻触键

9． 精　　度：±0.25～0.5%FS

10． 供　　电：24VDC　60mA

11． 环境温度：-20～60℃

12． 外 壳：金属铸铝外壳

13． 温度补偿：自动温度补偿

14． 防护等级：IP66，本安型设计

15． 安装法兰：180×145×120

16． 开孔尺寸：φ52～55mm

17． 重　　量：1350g；

18． 外形尺寸：300（高）×110（宽）×180（深）Cm

产品选型：

| 内容 | 代 码 说 明 |
| --- | --- |
|  | HD2000D－ |  |
| 量程选择 | 15- | 0～15m内各量程 |
|  | 20- | 0～20m内各量程 |
|  | 25- | 0～25m内各量程 |
|  | 30- | 0～30m内各量程 |
|  | 40- | 其它量程 |
| 测量介质 | Y | 液体 |
|  | W | 固体（含粉状物） |
| 防腐要求 | N | 标准产品 |
|  | F | 防腐型（聚四氟乙稀、尼绒） |
| 输出信号 | I | 4～20MA |
|  | H | RS232、RS485 |
|  | K | 上、下限 （220VAC/ 50mA） |

安装注意事项：

 超声波探头垂直于被测液位，以保证声波发射正对液面

 超声波收发传感面应尽量避免靠近容器侧壁，并保证波束区内不得有障碍物