| HA14 频率信号变送器 输入/输出范围选型： 型 号 说 明 HA14 / 频率脉冲信号变送器 输入信号 1 0-50HZ 2 0-100HZ 3 0-500HZ 4 0-1KHZ 5 0-2KHZ 6 0-5KHZ 7 0-10KHZ 8 其它 输出信号 1 0-5V 2 0-10V 3 1-5V 4 0-10mA 5 0-20mA 6 4-20mA 7 -10－+10v 8 其它 主要技术参数： 输入信号 脉冲方波、正弦波 输出阻抗 电压型≥10KΩ ，电流型≤550Ω 精 度 ±0.2%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -20℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC 绝缘强度 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 24VDC±10% 外形尺寸 长×宽×高=98×25×41mm 整机重量 约100g，消耗功率＜1W 安装导轨 DIN35 | HA14 频率信号变送器，将输入的各种频率脉冲信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准信号如4-20mA，0-10v,并输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间电磁全隔离，具有超强抗电磁干扰能力，有效解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题，抗变频器、电机等设备干扰。 HA14频率信号变送器，又称脉冲信号隔离器，广泛用于数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。 产品特点：  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  高品质进口元器件；模块化表芯设计  隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离  低功耗、低温漂、高精度，标准DIN35导轨安装 性能稳定可靠，可完全替代进口产品 产品连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |